附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 208材料物理性能实验室 |
| 1 | 全钢承重台 | 5500*700*800 | 1 |
| 2 | 全钢承重台 | 2900*700*800 | 2 |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*800 | 1 |
| 4 | 全钢承重台 | 3800*700*800 | 1 |
| 5 | 消防箱 |  | 1 |
| 215材料物理性能实验室（热磁光电） |
| 1 | 仪器柜 | 860*400*1800 | 3 |
| 3 | 消防箱 |  | 1 |
| 214材料物理综合实验室2 |
| 1 | 实验边台 | 5000*700*800 | 1 |
| 2 | 实验边台 | 3000*700*800 | 1 |
| 3 | 吊柜 | 3000*400*500 | 1 |
| 4 | 实验边台 | 1500*700*800 | 1 |
| 5 | 中央实验台 | 3000*1400*800 | 2 |
| 6 | 试剂架＋吊柜 | 2300*300*700 | 2 |
| 7 | 水槽水嘴 |  | 2 |
| 8 | 消防箱 |  | 1 |
| 225-227材料物理综合实验室1 |
| 1 | 实验边台 | 4500*700*800 | 1 |
| 2 | 实验边台 | 4000*700*800 | 1 |
| 3 | 吊柜 | 4000*400*500 | 1 |
| 4 | 实验边台 | 7000*700*800 | 1 |
| 5 | 中央实验台 | 3000*1400*800 | 3 |
| 6 | 试剂架＋吊柜 | 2300*300*700 | 3 |
| 7 | 水槽水嘴 |  | 3 |
| 8 | 安全柜 |  | 2 |
| 9 | 通风柜 | 1500*700*800 | 1 |
| 10 | 消防箱 |  | 1 |
| 212高温室 |
| 1 | 全钢高温台 | 5500*700*800 | 1 |
| 2 | 全钢高温台 | 3000*700*800 | 1 |
| 3 | 全钢转角台 | 1000*1000*800 | 1 |
| 4 | 全钢高温台 | 2900*700*800 | 3 |
| 5 | 消防箱 |  | 1 |
| 221材料制备与合成实验室 |
| 1 | 实验边台 | 4500*700*800 | 1 |
| 2 | 实验边台 | 4000*700*800 | 1 |
| 3 | 吊柜 | 4000*700*800 | 1 |
| 4 | 实验边台 | 7000*700*800 | 1 |
| 5 | 中央实验台 | 3000*1400*800 | 3 |
| 6 | 通风罩 | 1200*1400*800 | 6 |
| 7 | 水槽水嘴 |  | 3 |
| 8 | 安全柜 |  | 2 |
| 9 | 消防箱 |  | 1 |
| 功能陶瓷实验室 |
| 1 | 实验边台 | 4000*700*800 | 1 |
| 2 | 实验边台 | 1000*700*800 | 1 |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*800 | 1 |
| 4 | 吊柜 | 5000*400*500 | 1 |
| 5 | 实验边台 | 5000*700*800 | 1 |
| 6 | 吊柜 | 5000*400*500 | 1 |
| 7 | 安全柜 |  | 1 |
| 8 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 1 |
| 9 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 1 |
| 10 | 变频控制通风系统 |  | 1 |
| 11 | 消防箱 |  | 1 |

| 准备室一 |
| --- |
| 1 | 通风柜 | 1500*850*2350mm | 台 |
| 2 | 边实验台 | 4000*750*800mm | 台 |
| 3 | 试剂架 | 3400*250*750mm | 组 |
| 4 | 吊柜 | 3400*300*600mm | 组 |
| 5 | 水槽水嘴 |  | 套 |
| 6 | 消防箱 |  | 组 |
| 准备室二 |
| 1 | 通风柜 | 1500*850*2350mm | 台 |
| 2 | 边台 | 4000*750*800mm | 台 |
| 3 | 试剂架 | 3400*250*750mm | 组 |
| 4 | 吊柜 | 3400*300*600mm | 组 |
| 5 | 水槽水嘴 |  | 套 |
| 6 | 消防箱 |  | 组 |
| 库房 |
| 1 | pp药品柜 | 900*450*1800 | 台 |
| 2 | 防爆柜 |  | 台 |

以上家具质保期限：2年。

为确保本次实验台建设能够切实满足用户需求，要求报名投标厂商除满足各单位参数外，还对所选用原材料做总体要求如下：

a、实验台：

1. 钢木结构：

外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤3mm； 2000mm≤4mm；3000mm≤5mm。柜体接缝处要求≤5mm；门板与门板间缝≤3mm；整体尺寸误差≤100mm，要求水平、稳固。

1.1台面

理化板台面应选用“威盛亚”、“佰耐”、“千思板”、“富美家”同等档次或更高档次的产品；

大理石台面应选用“富美家”同等档次或更高档次的产品；

陶瓷台面选用“Friatec陶瓷板”、“榕德”同等档次或更高档次的产品。

1.2柜体

1.2.1侧板、前面板、层板、背板、抽屉：应选用“爱格”E0级三聚氰胺板；

1.2.2滑轨：选用“DTC”、“海福乐”或“海蒂诗”同等档次或更高档次的产品；

1.2.3铰链：选用“DTC”、“海福乐”或“海蒂诗”同等档次或更高档次的产品；

1.2.4插座：选用“施耐德”或“西门子”同等档次或更高档次的产品。

1.3钢架

钢材选用“宝钢”、“鞍钢”同等档次或更高档次的产品。符合国标优质碳素结构钢管(GB-T6728=2002)

1.4喷涂材料

选用“阿克苏诺贝尔环”同等档次或更高档次的产品。

2. 全钢结构：

2.1台面

理化板台面应选用“威盛亚”、“佰耐”、“千思板”、“富美家”同等档次或更高档次的产品；

大理石台面应选用“富美家”同等档次或更高档次的产品；

陶瓷台面选用“Friatec陶瓷板”、“榕德”同等档次或更高档次的产品。

2.2柜体

2.2.1侧板、层板、柜门、背板、抽屉：选用“宝钢”、“鞍钢”同等档次或更高档次的产品；

2.2.2滑轨：选用“DTC”、“海福乐”或“海蒂诗”同等档次或更高档次的产品；

2.2.3铰链：选用“DTC”、“海福乐”或“海蒂诗”同等档次或更高档次的产品；

2.2.4插座：选用“施耐德”或“西门子”同等档次或更高档次的产品

2.3喷涂材料

选用“阿克苏诺贝尔环”同等档次或更高档次的产品。

3. 全木结构：

3.1台面

理化板台面应选用“威盛亚”、“佰耐”、“千思板”、“富美家”同等档次或更高档次的产品；

大理石台面应选用“富美家”同等档次或更高档次的产品；

陶瓷台面选用“Friatec陶瓷板”、“榕德”同等档次或更高档次的产品。

3.2柜体

3.2.1侧板、前面板、层板、背板、抽屉：应选用“爱格”E0级三聚氰胺板；

3.2.2滑轨：选用“DTC”、“海福乐”或“海蒂诗”同等档次或更高档次的产品；

3.2.3铰链：选用“DTC”、“海福乐”或“海蒂诗”同等档次或更高档次的产品；

3.2.4插座：选用“施耐德”或“西门子”同等档次或更高档次的产品。

3.3喷涂材料

选用“阿克苏诺贝尔环”同等档次或更高档次的产品。

b、试剂架：

1. 钢玻结构：

立柱选用“宝钢”、“鞍钢”同等档次或更高档次的产品；层板选用钢化磨砂玻璃；喷涂材料选用“阿克苏诺贝尔环”同等档次或更高档次的产品。

2. 全木结构

钢材选用“宝钢”、“鞍钢”同等档次或更高档次的产品；层板选用“威盛亚”、“佰耐”同等档次或更高档次的产品；喷涂材料选用“阿克苏诺贝尔环”同等档次或更高档次的产品。

c、吊柜：

同实验台材料要求。

d、功能柱：

钢材选用“宝钢”、“鞍钢”同等档次或更高档次的产品；喷涂材料选用“阿克苏诺贝尔环”同等档次或更高档次的产品。

e、通用配件

1. 水龙头

选用“台雄”、“TOF”同等档次或更高档次的产品；

2. 水槽

选用“台雄”、“TOF”同等档次或更高档次的产品；

3. 洗眼器

选用“台雄”、“TOF”同等档次或更高档次的产品；

4. 滴水架

选用“台雄”、“TOF”同等档次或更高档次的产品；

5. 插座

选用“施耐德”、“西门子”同等档次或更高档次的产品；

6. 日光灯

选用“飞利浦”、“欧司朗”同等档次或更高档次的产品；

f、器皿柜、药品柜、试剂柜、气瓶柜：

同实验台材料要求。

g、货架

1. 钢架

钢材选用“宝钢”、“鞍钢”同等档次或更高档次的产品。

2. 层板

钢材选用“宝钢”、“鞍钢”同等档次或更高档次的产品；喷涂材料选用“阿克苏诺贝尔环”同等档次或更高档次的产品。

h、紧急喷淋

选用“台雄”、“TOF”等同等档次或更高档次产品。

i、通风柜 （按照各个学院实验室现场实际需求，需要独立排风设备的，必须提供独立排风设施，包括风机和管道等。）

通风柜设计符合 JB/T 6412-1999 标准要求。

面风速：≥0.5m/s。

开启高度：0~750mm。

照明：30W防爆灯，照度不小于300Lux。

噪音：≤55dB（A）。

1. 上、下柜外表材质

钢材选用“宝钢”、“鞍钢”同等档次或更高档次的产品；喷涂材料选用“阿克苏诺贝尔环”同等档次或更高档次的产品。

2. 内衬材质

选用“威盛亚”、“佰耐”、“千思板”、“富美家”同等档次或更高档次的产品。

3. 导流板材质

选用“威盛亚”、“佰耐”、“千思板”、“富美家”同等档次或更高档次的产品。

4. 操作台幕门及视窗

视窗为厚度不低于6mm的安全夹膜钢化透明玻璃。

5. 钢架及连接杆

钢材选用“宝钢”、“鞍钢”同等档次或更高档次的产品；喷涂材料选用“阿克苏诺贝尔环”同等档次或更高档次的产品。

6. 拉手

与柜门一体成型结构，荷兰进口阿克苏诺贝尔环氧树脂塑粉喷涂处理。

7. 饺链

选用“DTC”、“海福乐”或“海蒂诗”同等档次或更高档次的产品。

8. 台面材质

选用“威盛亚”、“佰耐”、“千思板”、“富美家”同等档次或更高档次的产品。

J、桌上型通风罩

1.罩体框架：采用铝型材模具成型立柱，环氧树脂喷涂防腐处理；

2.侧面、背面：采用≥5mm玻璃；

3.视窗：5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如、可停于任意位置，悬吊钢索采用PVC包覆的耐腐蚀耐老化钢索，最大开启高度≥700mm。视窗调节门把手金属材质，表面经纯环氧树脂静电喷涂。设计时，需符合人体工程学要求，以方便使用上下推动施力。

K、全钢气瓶柜

1整体结构为全钢结构。

2柜体：采用≥1.2mm厚宝钢优质冷扎钢板，表面经防酸碱及防锈处理，采用高压静电喷涂环氧树脂粉末，具有防脱落及超强耐腐蚀的功能。

3柜门：采用双开门型式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。

4调整脚：柜底配四个钢制可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。

5固定架：内置钢瓶固定座和固定带，防止气瓶倾倒。

6 柜体上有可视窗口，方便观察压力表读数。

7柜体两侧均预留有通气管路孔。

8 门底部具有翻版，方便气瓶装入和移除。

9部分钢瓶柜需配自动泄漏报警装置、自动排风功能，窗外直排风系统。

L、安全柜（强酸碱柜）

1腐蚀性化学品安全柜

2全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有约38mm的绝缘层厚度大于≥1.2mm的；

3优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好 ；

4 Sure-GripTM三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；

5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；

6专业规范的警示标签显而易见；

7装设有防闭火装置的双透气孔；

8独有的防溢漏式层板可在每≥6厘米层挡上下之间自由调节；

9镀锌钢层板带有聚乙烯防溢盘，底部有一个可拆分的聚乙烯衬垫；

10衬垫容易移动，方便清除渗漏化学液体；

11柜子内外都喷涂有持久的、不含铅环氧漆，耐实验室常用的酸溶剂；

12格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

1.水槽（（550mm*450mm*310mm）和杯槽采用科恩TOF或上海台雄品牌:采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。配件：水槽下水管安装PP防虹吸瓶式存水器，防止水管阻塞, 并易于拆卸。耐酸碱、抗腐蚀。（TOF或上海台雄）

2.水龙头：采用实验室专用台式三口鹅颈水龙头、三口冷热水龙头、单口化验水龙头及台式单口低位水龙头(采用科恩TOF或上海台雄品牌)，采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀，铜质一体化设计，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命可达50万次，三口龙头鹅颈出水管可360度旋转。

3.滴水架：采用pp材质制作，配PP滴水棒，可由正面手动拆装，滴水棒安装仰角，以求器皿放置稳固。孔位内具止水设计，以防止渗漏。底部排水槽具倾斜角度，以求排水迅速。滴水棒长度100〜120mm，直径10mm ±5%。(采用科恩TOF或上海台雄)

4.桌上型洗眼器：(采用科恩TOF或上海台雄品牌)

5.紧急喷淋：304不锈钢(采用科恩TOF或上海台雄品牌)