附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件无线电教学平台 | ZY-USRP-SDR Bundle | 套 | 21 | 详见表后内容 |
|  | 图形化编程平台套件 | ZY-ASL-S | 套 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

- 软件无线电教学平台

★1、频率范围不小于50MHz~2.2GHz，收发各一通道；

2、带宽不小于20MHz；

3、直接基带IQ采样，ADC采样率不低于400MS/s，分辨率不低于16bit；

4、射频最大发送功率不低于15dBm，DAC更新率不低于100MS/s，分辨率不低于14bit；

5、无寄生动态范围不低于80dB；

6、支持LabVIEW编程，提供基于《通信原理》的实验指导书和实验代码、

2、图形化编程平台套件

★1、图形化语言编程界面，支持仪器控制、数据采集和自定义编程；

2、提供信号处理、报表生成、控制设计仿真以及FPGA程序编译等相关工具包和模块；

★3、支持Windows、Mac和Linux OS（50用户）；

4、软件支持将数据写入存储设备和创建自定义报告，并可以快速地对测量数据进行定位，检测，分析；

5、软件厂家可以提供针对测量、电路、信号处理、通信等学科教学资源，包括开课指导、软件范例、实验指导等。